## Slide 1
Grupo N°2
Gian Lucas Barbagelata
Agustín Torres Bobadilla
Ignacio Cerda Torres
Proyecto 2
Monitoreo de señales con un Microcontrolador ESP32
Notes: nacho

## Slide 2
PIC32
VOLTAJE DE ENTRADA
VOLTAJE DE SALIDA
CONVERTIDOR DC/DC BUCK BIDIRECCIONAL
ESPECIFICACIONES Y PROBLEMATICA
PROYECTO 1
PROYECTO 2
INTERFAZ GRAFICA 1
PIC32
VOLTAJE DE ENTRADA
VOLTAJE DE SALIDA
CONVERTIDOR DC/DC BUCK BIDIRECCIONAL
INTERFAZ GRAFICA 2
ESP32
Notes: nacho

## Slide 3
NIVEL 2
MONITOREO OCUPANDO INTERFAZ GRÁFICA:
  IMPLEMENTACION DE CODIGO EN CONJUNTO DE ITERFAZ GRAFICA
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
NIVEL 1
MICROCONTROLADOR ESP32:
  ESTUDIO DEL MICROCONTROLADOR
  FAMILIARIZACION CON EL KIT DE DESARROLLO
  PROGRAMACION DE MONITOREO REMOTO
  IMPLEMENTACION DE CODIGO
Notes: nacho

## Slide 4
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
Duración estimada del proyecto 2: 22 días
Duración real del proyecto 2: 40 días
Notes: nacho

## Slide 5
PROPUESTA SOLUCIÓN:NIVEL1
ESP32 DevKit V1
USO DE PINES:
  GPIO 34 Y GPIO 35(VDET)
  ESTRATEGIA DE CONVERSIÓN ADC1
  RESOLUCIÓN DE 12-BIT
Notes: El ESP32 actúa como el Sistema de Adquisición de Datos y Telemetría (DAQ) del proyecto. Su función principal es digitalizar el comportamiento físico del convertidor en tiempo real para hacerlo visible y comprensible para el usuario a través de una interfaz inalámbrica
Gracias a su módulo Wi-Fi integrado, crea una barrera de seguridad. Permite monitorear el estado del sistema desde una computadora o celular sin contacto físico con la placa de alta potencia
El ESP32 nos ofrece 4 veces más resolución que un microcontrolador estándar de 10 bits
Estos pines son arquitectónicamente de Solo Entrada. Esto significa que están dedicados exclusivamente a sensar el voltaje y carecen de la capacidad física para inyectar voltaje o corriente de retorno hacia el convertidor.(VDET= voltage detect)
El ADC1bv se define como la unidad de conversión analógica dedicada. Significa que este bloque de hardware es exclusivo para tus sensores y no comparte recursos con el sistema de comunicaciones inalámbricas, garantizando que medir voltaje y enviar datos por Wi-Fi puedan ocurrir al mismo tiempo
Resolucion de 12 bit= capacidad de discretización del sistema

## Slide 6
PROPUESTA SOLUCIÓN:NIVEL1
Módulo de Comunicación y Procesamiento: ESP-WROOM-32
Notes: nacho

## Slide 7
PROPUESTA SOLUCIÓN:NIVEL1
Módulo de Comunicación y Procesamiento: ESP-WROOM-32
Notes: nacho

## Slide 8
PROPUESTA SOLUCIÓN:NIVEL1
Entorno de programacion
Notes: nacho

## Slide 9
DIVISORES DE VOLTAJE
PROPUESTA SOLUCIÓN:NIVEL1
Notes: nacho

## Slide 10
SIMULACION DIVISORES DE VOLTAJE
PROPUESTA SOLUCIÓN:NIVEL1
MODO BUCK
MODO BOOST
Notes: nacho

## Slide 11
Comunicación Inalámbrica
Wifi
ESP32
PROPUESTA SOLUCIÓN:NIVEL 1
Características:
  Rápido
  Constante
  Liviano, header de sólo 8 bytes
Notes: nacho

## Slide 12
Código en ESP32
PROPUESTA SOLUCIÓN:NIVEL 1
Notes: nacho

## Slide 13
Código en ESP32
PROPUESTA SOLUCIÓN:NIVEL 1
Notes: nacho

## Slide 14
Código en ESP32
PROPUESTA SOLUCIÓN:NIVEL 1
Notes: nacho

## Slide 15
Implementación
PROPUESTA SOLUCIÓN:NIVEL 2
Notes: nacho

## Slide 16
Interfaz con ESP32
PROPUESTA SOLUCIÓN:NIVEL 2
Notes: nacho

## Slide 17
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Notes: nacho